## Slide 1: ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА GL8088s и ML8088s
докладчик Владимир Осадчий

## Slide 2: ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА
Применяемый чипсет
Производственный статус
Технические характеристики
Подключение модулей
Демонстрационные платы
Демонстрационная программа
Особенности применения
Перспективы

## Slide 3: ГЛОНАСС/GPS модули НАВИА
Применяемый чипсет
Производственный статус
Технические характеристики
Подключение модулей
Демонстрационные платы
Демонстрационная программа
Особенности применения
Перспективы

## Slide 4: Применяемый чипсет
Новейшая разработка компании
STMicroelectronics
Однокорпусное решение STA8088FG
Частотозадающие компоненты
компании NDK
Пассивные компоненты Murata

## Slide 5: Применяемый чипсет
Основные преимущества
Разработан одним из крупнейших в мире производителей микросхем
Производственные мощности STMicroelectronics позволяют выпускать требуемые рынком объемы
Техническая поддержка от STMicroelectronics
Поддержка систем ГЛОНАСС, GPS, GALILEO, QZSS, в перспективе возможна поддержка Compass (BeiDou)

## Slide 6: Применяемый чипсет
Основные преимущества:
Может работать без внешних активных компонентов
Минимум дополнительных компонентов
Высокая чувствительность
Низкое энергопотребление
Встроенное подавление помех
Работа с прогнозированием информации ST-AGPS

## Slide 7: Применяемый чипсет

## Slide 8: Применяемый чипсет
Внутренняя структура микросхемы STA8088FG

## Slide 9: Применяемый чипсет
Встроенная система подавления помех
Активное
Устранение
Помех
Алгоритм
Отстройки
от Помех
АРУ и 3-битный АЦП
  Анализ «размазывания» частоты результатов корреляции
  Расчет и исключение влияния помехи
  Обнаружение ошибочного захвата/сопровождения и переназначение каналов для его исключения
  Частотные диапазоны GPS/Galileo и ГЛОНАСС
  Активное обнаружение помех с подстройкой степени режекции
  Программируемая центральная частота режекторного фильтра Программируемая полоса режекторного фильтра
G3 Correlator
RF Front-End
1
2
3

## Slide 10: ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА
Применяемый чипсет
Производственный статус
Технические характеристики
Подключение модулей
Демонстрационные платы
Демонстрационная программа
Особенности применения
Перспективы

## Slide 11: Производственный статус
Вариант исполнения «Стандарт»
  GL8088s размер: 33,2 × 35,5 × 3,8 мм
  Статус – в производстве (серия)
  Сертификация:
  – имеется добровольный сертификат «БАЗИС»
  – оформляется обязательный сертификат ГОССТАНДАРТ на средство изменения (пройдены испытания на -50…+90 С°, есть письмо от ВНИИФТРИ)

## Slide 12: Производственный статус
Вариант исполнения «Микро»
  ML8088s размер: 13 × 15 × 2,8 мм
  Наш микромодуль действительно «МИКРО»!!!
  Схемотехника, аналогичная GL8088s: применены микрокомпоненты, минимизированы связи – выше чувствительность и качество приёма!
  - Статус: образцы доступны на заказ
  - 1-я производственная партия: конец февраля 2012 г. – 5000 штук. Принимаются заказы!
  Далее: март 2012 г. – 10000 штук
  Сертификация ГОССТАНДАРТ: конец февраля (-50…+90 С°) одновременно с GL8088s

## Slide 13: Производственный статус
  1. Техническая поддержка проекта – STMicroelectronics, Италия
  2. Разработка модулей –дизайн-центр в Восточной Европе
  3. Компоненты – поставка «ПетроИнТрейд»
  4. Сборка у контрактных производителей в России:
  5. Тестирование у контрактных производителей с использованием специального разработанного высокотехнологичного компьютерного мультиячеечного тестера, сравнивающего параметры модулей с заданными – разработка вышеупомянутого дизайн центра
  6. Гарантия и ремонт – контрактные производители.
  GL8088s – Санкт-Петербург
  ML8088s – СПб и Зеленоград
От разработки до выпуска

## Slide 14: ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА
Применяемый чипсет
Производственный статус
Технические характеристики
Подключение модулей
Демонстрационные платы
Демонстрационная программа
Особенности применения
Перспективы

## Slide 15
Параметры | Значение |  | 
 | «НАВИА ML8088s» |  | «НАВИА GL8088s»
Обрабатываемые сигналы | GPS L1 (C/A) + ГЛОНАСС (СТ-код) |  | 
Чувствительность по слежению (сопровождение спутников), дБм | - 161 в статике |  | - 160 в статике
Чувствительность по решению навигационной задачи, дБм | -156 в статике |  | -155 в статике
Чувствительность по обнаружению, дБм | - 145 холодный старт - 155 горячий старт |  | 
Интерфейс | RS232 3,3V LVCMOS, USB |  | RS232 3,3V LVCMOS,
Скорость обмена по RS232, бит/с | 4800…115200 |  | 
Основное напряжение питания, В | 3,0…3,6 |  | 
Ток потребления по цепи 3,3 В, типовой, мА | поиск 65 (GPS), 85 (ГЛОНАСС+GPS) слежение 35 (GPS), 55 (ГЛОНАСС+GPS) |  | 
Размеры (длина х ширина х высота), мм³ | 15×13×2,8 | 35,5×33,2×3,8 | 
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 (-50…+90 по результатам сертификационных испытаний) |  | 
Технические характеристики

## Slide 16
Параметры | Значение | 
 | «НАВИА ML8088s» | «НАВИА GL8088s»
Частотный диапазон | L1 | 
Обрабатываемые сигналы | GPS L1 (C/A) + ГЛОНАСС (СТ-код) | 
Частотный диапазон GPS, МГц | 1575,42 ±0,5 | 
Частотный диапазон ГЛОНАСС, МГц | 1597,5…1605,9 | 
Количество каналов сопровождения | 32 | 
Количество каналов захвата | 2 | 
Прогнозирование спутниковой обстановки, сут. | 5 - автономное (II квартал 2012 г.) 7 - внешний источник данных | 
Объем данных от внешнего источника прогнозирования спутниковой обстановки, кбайт | 2 | 
Максимальная высота, м | 18 000 | 
Максимальная скорость, м/с | 515 | 
Технические характеристики

## Slide 17
Параметры | Значение | 
 | «НАВИА ML8088s» | «НАВИА GL8088s»
Ускорение, не более | 3 g | 
Динамика, не более | 1 g/с скорость изменения ускорения | 
Среднее время до первого местоопределения при уровне сигнала - 130 дБм, с | 36 - холодный старт 34 - теплый старт 4 - горячий старт 1 - повторный захват | 
Чувствительность по обнаружению, дБм, не хуже | - 145 холодный старт - 155 горячий старт | 
Чувствительность по слежению (сопровождение спутников), дБм | - 161 в статике - 158 в динамике - 154 в динамике (ошибка не более 30 м) | - 160 в статике - 157 в динамике 153 в динамике (ошибка не более 30 м)
Чувствительность по решению навигационной задачи, дБм | -156 в статике | -155 в статике
Технические характеристики

## Slide 18
Параметры | Значение |  |  | 
 | «НАВИА ML8088s» | «НАВИА GL8088s» |  | 
Вычислительное ядро | ARM946 |  |  | 
Темп выдачи выходных данных, Гц | 0,1…1, 5 |  |  | 
Формат данных | NMEA 0183 v3.01 |  |  | 
Интерфейс | RS232 3,3V LVCMOS, USB |  | RS232 3,3V LVCMOS | 
Параметры секундной метки времени | 3,3 V LVCMOS уровень 500 мс длительность по умолчанию |  |  | 
Регулировка секундной метки времени | по длительности, задержке, инвертирование |  |  | 
Скорость обмена по RS232, бит/с | 4800…115200 |  |  | 
Скорость обмена по RS232 по умолчанию, бит/с | 115200 |  |  | 
Параметры сигнала GNSS status | 1,8V LVCMOS 2 с длительность 4 с период |  |  | отсутствует
Технические характеристики

## Slide 19
Параметры | Значение | 
 | «НАВИА ML8088s» | «НАВИА GL8088s»
Основное напряжение питания, В | 3,0…3,6 | 
Резервное напряжение питания, В | 2,0…3,6 | 
Ток потребления по цепи 3,3 В, типовой, мА | поиск 65 (GPS), 85 (ГЛОНАСС+GPS) слежение 35 (GPS), 55 (ГЛОНАСС+GPS) | 
Ток питания активной антенны, не более, мА | 30 | 
Ток срабатывания предохранителя цепи активной антенны, типовой, мА | 100 | 
Ток потребления по цепи внешней резервной батареи, типовой, мкА | 50 | 
Размеры (длина х ширина х высота), мм³ | 15×13×2,8 | 35,5×33,2×3,8
Масса, г, не более | 2 | 10
Диапазон рабочих температур, °С | -40…+85 (-50…+90 по результатам сертификационных испытаний) | 
Технические характеристики

## Slide 20
Результаты натурного тестирования
Москва,
Лефортовский
тоннель
Технические характеристики

## Slide 21: ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА
Применяемый чипсет
Производственный статус
Технические характеристики
Подключение модулей
Демонстрационные платы
Демонстрационная программа
Особенности применения
Перспективы

## Slide 22
Подключение модуля ML8088s
Подключение модулей

## Slide 23
Подключение модуля ML8088s
Простота подключения
  +3,3V
  GND
  TxD1 NMEA Out
  RF-антенна (активная или пассивная)
  15 мкФ конденсатор
Достаточно одного напряжения питания
Активная или пассивная антенна
Подключение модулей

## Slide 24
Подключение модуля ML8088s к микроконтроллеру
Подключение модулей

## Slide 25
Минимальная схема подключения модуля ML8088s
Подключение модулей

## Slide 26
Подключение модуля GL8088s
Подключение модулей

## Slide 27
Подключение модуля GL8088s
Простота подключения
  +3,3V
  GND
  TxD1 NMEA Out
  RF антенна
  +3,3V – On/Off перемычка
  AGND – GND перемычка (желательно)
Достаточно одного напряжения питания
Активная или пассивная антенна
Подключение модулей

## Slide 28
Минимальная схема подключения модуля GL8088s
Подключение модулей

## Slide 29
Подключение модуля GL8088s к микроконтроллеру
Подключение модулей

## Slide 30: ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА
Что такое НАВИА?
Применяемый чипсет
Производственный статус
Технические характеристики
Подключение модулей
Демонстрационные платы
Демонстрационная программа
Особенности применения
Перспективы

## Slide 31
Демонстрационная плата модуля GL8088s
Демонстрационные платы

## Slide 32
Демонстрационная плата модуля GL8088s
Стандартный SMA-разъем антенны
Светодиодная индикация работы
Два разъема USB-интерфейса для связи с компьютером и для питания платы (первый для NMEA, второй для программирования)
Возможность выбора режимов работа/программирование
Возможность работы с батареей резервного питания и без батареи
Возможность подключения оборудования пользователя к выходам UART без пайки
Демонстрационные платы

## Slide 33
Демонстрационная плата модуля ML8088s
Демонстрационные платы

## Slide 34
Демонстрационная плата модуля ML8088s
Стандартный SMA-разъем антенны
Панель для подключения модуля без пайки
Светодиодная индикация работы
Единый разъем USB-интерфейса для связи с компьютером и для питания платы (на компьютере отображается двумя COM-портами)
Возможность выбора режимов работа/программирование
Возможность работы с батареей резервного питания и без батареи
Возможность подключения оборудования пользователя ко всем задействованным выводам модуля без пайки
Демонстрационные платы

## Slide 35: ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА
Применяемый чипсет
Производственный статус
Технические характеристики
Подключение модулей
Демонстрационные платы
Демонстрационная программа
Особенности применения
Перспективы

## Slide 36
Внешний вид диалогового окна
Демонстрационная программа

## Slide 37
Две версии – стандартная и расширенная
Стандартная версия – только режимы отображения и настроек
Расширенная версия – режим отображения, режим измерений, режим настроек и режим команд
Работа как с данными, поступающими по COM-порту, так и с записанными в файл
Запись результатов в лог-файл
Возможность организации холодного старта с разными конфигурациями (сбросить альманах, эфемериды, координаты, время в любой комбинации)
Демонстрационная программа

## Slide 38
Режим отображения
Демонстрационная программа

## Slide 39
Режим отображения
  Настройка работы модуля (скорость обмена, набор сообщений, принимаемые спутниковые группировки, настройка сигнала 1PPS)
  Отображение поступающей информации (координаты, режим 2D/3D, видимые спутники – расположение и сила сигнала)
  Графическое отображение поступающих координат точек (регулируемый масштаб)
  Запись лог-файлов
  Измерение времени старта (холодный, теплый, горячий)
Демонстрационная программа

## Slide 40
Режим измерений
Демонстрационная программа

## Slide 41
Режим измерений
  Циклическое измерение времени старта (холодный, теплый, горячий) с выдачей результатов времен старта: «минимальное», «максимальное», «среднее»
  Контроль пропуска точек (провалы трека) с настройкой порога обнаружения
  Сравнение двух треков с одинаковыми временами записанных точек (определение отклонения)
  Управление модулем (передача любых команд на модуль)
  Запись полных лог-файлов (COM-порты, все сообщения, только NMEA, Debug, пропущенные точки, результаты измерения TTFF рестартов)
Демонстрационная программа

## Slide 42: ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА
Применяемый чипсет
Производственный статус
Технические характеристики
Подключение модулей
Демонстрационные платы
Демонстрационная программа
Особенности применения
Перспективы

## Slide 43
Вывод модуля TXD1 (и опционально TxD0) должны быть подсоединены ко входам RxD контроллера.
Выводы модуля RxD1 и RxD0, если они применяются в системе, должны быть подсоединены в выходам TxD контроллера, имеющим возможность перевода в состояние «Вход» или «Z-состояние».
Вывод модуля 1PPS, если он применяется в системе, должен быть подсоединен ко входу контроллера.
Вывод /Reset, если он применяется в системе, должен быть подключен к выходу, имеющему достаточную нагрузочную способность
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 44
Исключить возможность «фантомного питания» модуля через выводы TXD0 (TX0), TXD1 (TX1), RXD0 (RX0), RXD1 (RX1), 1PPS, GNSS Status
Выполнить временную диаграмму начального старта для выбора режима функционирования – выводы TXD0 (TX0), TXD1 (TX1), /RST
Не допускать перегрузки цепи питания активной антенны (срабатывания самовосстанавливающегося предохранителя) при работе с источником сигнала, имеющим низкое выходное сопротивление по постоянному току
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 45
Особенности применения
Включение без применения батарейного питания Vbat RTC.
При длительности нарастания напряжения питания не более 10 мс подача сигнала /Reset не требуется.
Если длительность нарастания напряжения питания превышает 10 мс, подача сигнала /Reset обязательна.
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 46
Особенности применения
Включение с применением батарейного питания Vbat RTC.
При подключении напряжения батарейного питания Vbat RTC до подключения напряжения питания модуля подача сигнала /Reset требуется.
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 47
Особенности применения
Включение с применением батарейного питания Vbat RTC.
При подключении напряжения батарейного питания Vbat RTC одновременно или после подключения напряжения питания модуля подача сигнала /Reset не требуется.
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 48
Особенности применения
В момент формирования сигнала /Reset или включения напряжения питания, если батарейное питание не применяется, выводы Tx0 и Tx1 не должны быть нагружены на землю (они должны быть "свободны", т.е. нагружены на входы ЗАПИТАННОГО последующего оборудования, например, контроллера).
В модуле установлены резисторы подтяжки (pull up) 10кОм на питание +3,3В. Нагрузка на выводы Tx0 и Tx1 не должна быть более 10мкА.
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 49
Особенности применения
На входе разрешения работы ENA (ON/OFF) для включения модуля должно присутствовать напряжение не менее 2В. В модуле этот вход имеет подтяжку на землю (pull down) 10кОм – если сигнал включения подается с выхода высокоомного источника, может не хватить выходного тока для формирования требуемого значения напряжения на данном выводе.
ГЛОНАСС/GPS-модуль GL8088s

## Slide 50
Особенности применения
При состоянии модуля "питание +3,3В выключено" ни на какие выводы, кроме входа батарейного питания Vbat RTC и входа /Reset, не должно быть подано напряжения более 0,2В.
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 51
Особенности применения
При снижении (даже кратковременном) напряжения батарейного питания Vbat RTC ниже значения 2,0В требуется проведение процедуры старта «Включение с применением батарейного питания Vbat RTC».
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 52
Особенности применения
В случае применения батарейного питания Vbat RTC подавать сигнал /Reset следует только после подачи напряжения 3,3В (допускается подавать и в другое время, но при этом потребуется ОБЯЗАТЕЛЬНО подать данный сигнал после подачи питания 3,3В для начала работы модуля).
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 53
Особенности применения
Следует убедиться, что время, требующееся на передачу всего выбранного набора сообщений, не превышает заданного периода следования сообщений (желательно задействовать не более 70% времени).
Если некоторые из сообщений поступают редко (обычно это сообщение G_GSV), то следует зарезервировать время и для этих сообщений.
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 54
Особенности применения
Некоторые команды изменения параметров (например, переключение скорости передачи данных, изменение набора обрабатываемых спутниковых группировок и некоторые другие) для вступления в силу требуют перезапуска модуля.
Перезапуск можно осуществлять путем выключения/включения питания модуля или путем подачи сигнала /Reset.
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 55
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модуль ML8088s
Сигнал GNSS status имеет размах 1,8В.
Для применения его в системах с питанием 3,3В следует согласовать уровни, к примеру, при помощи транзисторного ключа.

## Slide 56
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модуль ML8088s

## Slide 57
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модуль ML8088s
Подключение интерфейса USB для вывода сообщений NMEA и подачи команд на модуль
Следует изменить следующие параметры:
124 -> 0x21
130 -> 0x30
и сохранить значения в энергонезависимой памяти, после чего произвести рестарт модуля.
Рекомендуется для снижения помех применять в цепях сигналов USB D+ и USB D- согласующие резисторы с номиналом 22 Ом.

## Slide 58
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модуль ML8088s
Подключение модуля по интерфейсу USB

## Slide 59
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s
Сигнал /Reset рекомендуется формировать при помощи вывода с открытым коллектором (открытым стоком).

## Slide 60
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 61
Особенности применения
Высокочастотный сигнал от антенны к модулю следует подавать через согласованную линию (например, микрополосковую) с импедансом 50 Ом.
Разъем для подключения антенны должен иметь на частоте 1,6 ГГц волновое сопротивление 50 Ом, малые потери и достаточную полосу пропускания.
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 62
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 63
Особенности применения
Следует убедиться, что источник высокочастотного сигнала не перегружает цепь питания активной антенны и не вызывает срабатывания самовосстанавливающегося предохранителя. Если есть подозрение, что такое может произойти – следует развязать цепь сигнала по постоянному току (поставить разделительный конденсатор).
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 64
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 65
Работа с модулями НАВИА в варианте с применением батареи резервного питания
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 66
Работа с модулями НАВИА в варианте без применения батареи резервного питания
Особенности применения
ГЛОНАСС/GPS-модули ML8088s и GL8088s

## Slide 67: ГЛОНАСС/GPS-модули НАВИА
Применяемый чипсет
Производственный статус
Технические характеристики
Подключение модулей
Демонстрационные платы
Демонстрационная программа
Особенности применения
Перспективы

## Slide 68
Создана лаборатория ГЛОНАССНАВИ
  техническая поддержка приемников НАВИА
  создание модулей в заказных форм-факторах
  имплантация чипов STA8088FG в платы заказчика
  помощь в решении проблем с ГЛОНАСС/GPS-приемниками
  доработка программного обеспечения чипов под требования заказчика
Перспективы

## Slide 69
Перспективный модуль MLP8088s
  форм-фактор «микро»
  GPIO 9 выводов
  10-битный АЦП 2 входа
  UART 3 канала
  I2C 1 канал
  SSP (SPI, SQI) 1 канал
  USB (virtual COM) 1 канал
  FLASH доступно примерно 1 Mb
  RTC
  создание модулей в заказных форм-факторах
  помощь заказчику в создании пользовательского ПО для модуля
Перспективы

## Slide 70
Сайт www.naviaglonass.ru

## Slide 71: Спасибо за внимание! support@naviaglonass.ru
www.naviaglonass.ru